Szerver szobák, erőforrás géptermek tűzvédelme

Általános információk:

Campus ________________________ Centrum_________________________

A szerver szoba, gépterem helye (épület, szint) : __________________________

_______________________________________________________________

A szerver szoba, gépterem helyiség ajtó száma:___________________________

A védelmét ellátó:

Tűzoltó készülék(ek) helye __________________________________________

Tűzoltó készülék(ek) típusa__________________________________________

Az épület portaszolgálatán szolgálatot teljesítők

munkáltatója:_______________________________________________________

Ha akkora a tűz, hogy a fali tűzcsapot is használni szükséges előtte áramtalanítani kell az egész épületet.

Figyelem az áramütés veszélye miatt elektromos berendezést vízzel oltani TILOS!

Az esetleges áramtalanítás  helye:_______________________________________

A Széndioxiddal oltó kézi tűzoltó készülékek használata.

Oltóanyaga élelmiszeripari tisztaságú szén-dioxid,  mely  elsődlegesen  éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására alkalmas. De alkalmas feszültség allati berendezések oltására is

A széndioxid gáz a levegőnél nehezebb, és noha nem mérgező, bizonyos koncentráció felett légzési nehézségeket okoz, terepszint alatti helyiségben történő oltás esetén igen körültekintően kell eljárni.

A szén-dioxid használatakor sokkal közelebb kell mennünk a tűzhöz, mivel nagyon gyorsan párolog, továbbá fontos szabály, hogy használata esetén csak a megfogás céljára kialakított szerkezeti részeket fogjuk meg. A készülékből kiáramló szén-dioxid és a készülék palástjának hőmérséklete kb. -78 Celsius, ami súlyos fagyási sérüléseket okozhat!

Használata:

Állandó nyomás alatt van az egész palack. A palack tetején van a hordozó fogantyú, ezen található az indító kar, melynek - a biztosító szeg eltávolítása utáni - lenyomásával elindul az oltóanyag. E típusú készülékeken található egy nyomásmérő óra is, mely a palackban uralkodó pillanatnyi nyomás értékéről tájékoztat bennünket.

A Széndioxid (CO2) (szénsavhó) tulajdonságai

Fizikai tulajdonságai:

–  színtelen, szagtalan, gyengén savanykás ízű gáz;

–  fajsúlya nehezebb a levegőnél, kb. 1,5 kg/l, de 165 °C-on már könnyebb a levegőnél;

–  normál hőmérsékleten 55 atm-nál már cseppfolyósítható;

–  vízben jól oldódik.

Kémiai tulajdonságai:

–  2000 °C felett bomlik oxigénre és szénmonoxidra;

–  nem korrodáló, mérgező, de adott koncentrációban halálos lehet.

Szilárd  halmazállapotban (a szénsavhó néven  ismeretes szárazjég). - 78  °C hőmérsékleten válik szilárddá.

Oltóhatásai a fojtó, kiszorító hatáson túl még a hűtő, szublimációs hatás.

Az oltási mechanizmusa alapvetően azon alapszik, hogy az égéshez szükséges oxigénkoncentráció lecsökken.  A Széndioxid térfogat-kitöltéssel megállítja az égést, azaz lecsökkenti az égéshez szükséges Oxigén mennyiséget. Ott alkalmazzák ezt az oltóanyagot, ahol megoldható a védett tér teljes elárasztása vagy feltöltése és fontos szempont, hogy az egész tér inertizálható legyen, valamint hogy a másodlagos károk kicsik legyenek. Az alkalmazásnak humán oldali nehézsége, hogy az oltási koncentrációnál nincsenek meg az életfeltételek (12-13  tf% Oxigén).  A széndioxidot egyaránt alkalmazzák hordozható és beépített  rendszerek oltóanyagaként.

A széndioxiddal oltók a gőzzel oltó rendszereket váltották fel, nevezetesen hajók motorjainak

és  szivattyúinak  védelménél.  A  rakterek  is  hasonló  módon  védhetők  CO2  gázzal.  A

széndioxiddal  oltó  rendszereket  főleg  elektromos  kapcsolótereknél,  festőműhelyekben,

hajóknál  alkalmazzák

Alkalmazási területei:

Előnyösen használható a széndioxid-gáz tűzoltásra:

–  elektromos berendezések tüzeinél;

–  laboratóriumi  és  élelmiszeripari  technológiák,  létesítmények  tűzvédelmi  berendezései

oltóanyagként – tisztasága miatt;

–  elektronikus berendezés, (pl. számítógép ) tüzét

Hátrányai:

–  oxigénhordozó anyagok oltására alkalmatlan;

–  izzó és parázsló anyagok oltására alkalmatlan;

–  sztatikus feltöltődés veszélye;

–  adott koncentrációnál fulladásveszély;

–  a többi oltóanyaghoz képest mérsékelt oltóteljesítmény.

Kivonat a kiegészítő tűzvédelmi utasításokból:

A szerver szobára vonatkozó külön előírás:

- a helyiség oltására 1 db megfelelő oltóhatású gázzal oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani,

- a szándékos károkozás érdekében a helyiségbe való belépés csak az informatikai rendszer üzemeltetőinek engedélyezett,

- a helységben más személy(ek) illetve karbantartás csak a rendszergazda eseti engedélyével illetve kísérővel lehetséges,

- biztosítani kell, hogy az ablakok betekintés és behatolás illetve szándékos károkozás ellen védettek legyenek,

- elektromos berendezések vízzel való oltása tilos és életveszélyes,

- elektromos berendezések oltásánál a megfelelő védőtávolságot be kell tartani, a kézi tűzoltó készülékek villamos feszültség alatt lévő berendezések tüzeinek oltására 1,5 m legkisebb megközelítési távolságból 35 kV-ig használható.

Amennyiben az észlelt tűz nagysága vagy a környezet veszélyessége a rendelkezésre álló tűzoltási eszközökkel  az oltás eredményességét kétségessé teszi, illetve a tűz oltása segítséget igényel haladéktalanul értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot.

Tűzjelzés

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni. A tűz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

A tűzoltóság hívószáma 105.

(egységes segélyhívószám: 112)

A tűzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tűzoltóság felé.

A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a tűzeset, káreset pontos helyét (címét),

- mi ég, milyen káreset történt, mi van

veszélyeztetve,

- emberélet veszélyben van-e,

- a jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

Az oktatás időpontja:__________________________________________

Az oktatás helyszíne:__________________________________________

Az oktatásra kötelezettek száma:	___fő

Megjelent:				___ fő

Az oktatás oka: A Debreceni Egyetem informatikai rendszerének üzemeltetői szabályzata

Oktatási tematikája:

Szerver szobák, erőforrás géptermek tűzvédelme:

- Általános információk a gépterem azonosítása, az áramtalanítás helye.

- A Széndioxiddal oltó kézi tűzoltó készülékek használata.

- A Széndioxid (CO2) (szénsavhó) tulajdonságai

- Tűzjelzés

Az oktatásba részesült:

| s.szám | neve | beosztása | aláírása |
| --- | --- | --- | --- |

Megjegyzés:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Az oktató neve:_____________________________________________________________

beosztása:___________________________________aláírása________________________